## Slide 1: 基于MOV的800纳秒吉瓦级 脉冲驱动源
杨汉武*，高景明，张自成，荀涛，张慧博，葛行军
国防科技大学前沿交叉学科学院*yanghw@nudt.edu.cn
第七届全国脉冲功率会议
重庆·2021.10

## Slide 2: 内容
引言
MOV稳压原理
系统设计
实验及结果
小结

## Slide 3: 1. 引言
HPM对驱动源的要求：高功率、高重频、紧凑……
高脉冲能量：重要发展方向之一
  合理峰值功率，提高脉宽，提高能量效率，降低效应阈值
长脉冲驱动源
  占据了高功率微波系统中的主要尺寸和重量
Benford, James, John A. Swegle, and Edl Schamiloglu. High power microwaves. CRC press, 2015.

## Slide 4: 长脉冲驱动源
Marx发生器+形成线，变压器+形成线
  增加能量转换环节
快Marx发生器
  波形平顶有待改善
PFN-Marx
  结构相对复杂，环节较多
Li, Hongtao et al. Development of rectangle-pulse Marx generator based on PFN. IEEE trans plasma science 37(1), 2008: 190-194.
Nunnally, C.et al. A compact 700-kV erected pulse forming network for HPM applications. IEEE Pulsed Power Conference, 2011.
Yang Hanwu et al. A repetitive e-beam accelerator for HPM studies. 7th Euro-Asian Pulsed Power Conf. 2018.

## Slide 5: 2. MOV稳压原理
低压电路中常用稳压二极管作为电压基准，并有很多三端稳压器集成电路
  箝位电压一般小于100 V

## Slide 6: 2. MOV稳压原理
MOV (Metal Oxide Varistor) ，常用ZnO等氧化物烧结而成的一种电子陶瓷，具有非线性伏安特性，主要用于浪涌抑制及避雷设备
  非线性区域电流在1 mA - 1 kA变化6个数量级，电压变化小于2倍

## Slide 7: MOV微观结构
晶粒
填充层
晶界电阻
主要内容
体积型 半导体
吸能能力：>200 J/cm3
工作场强：~ 3 kV/cm
(K G Ringl, et al., IEEE Transactions on Power Delivery, 1997, 12(1):203-212)

## Slide 8: MOV系统特点
优点、特点：
  具有紧凑、长脉冲、稳压、固态等特性；
  负载阻抗适应范围宽：即使负载阻抗在一定范围内变化（如电子束负载），输出电压稳定；
  电路简单：不需复杂的PFN或PFN-Marx；
  安全性好：意外放电或击穿时，MOV可吸收能量。
缺点：
  有能量损失

## Slide 9: 3. 系统设计
带有滤波的Marx-MOV电路
  减小能量损耗
  二级A型Gillemin电路
Wu Qilin et al. A High-Voltage Pulse Generator Based on PFN and Varistors. IEEE Trans Plasma Science, 2018, 47(1): 512-517.

## Slide 10: 带平顶补偿的滤波电路
电压平顶衰落原因
  MOV固有电感电子束负载阻抗逐步降低
  减小能量损耗
对策
  利用网络综合方法，滤波网络输出电压逐步上升波
陆昊等：一种基于MOV 的平顶补偿脉冲发生器设计. 本次会议. 2021

## Slide 11: 电路仿真
MOV非线性电阻模型
滤波支路
陡化开关
Cui Yancheng et al. A Method of Creating the High-Voltage Circuit Model of Metal-Oxide Varistor for the Simulation of Square Pulse Forming [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2019.

## Slide 12: 4. 实验及结果
利用原有Marx发生器
气体绝缘MOV段
二极管真空界面
脉冲磁场

## Slide 13: MOV组件
折叠MOV组件
  多个MOV总长超1m
  折叠结构：降低结构电感
    <400 nH
渐开线结构
  提高绝缘
Sharpening switch
Vacuum interface
Connection to LC filter
High voltage center stalk

## Slide 14: LC滤波支路
充电时电容被电感短路，放电时电容有电压
  多个电容串联，耐压200 kV
  4.4 nF
电感2.9 uH
变压器油绝缘
结构紧凑

## Slide 15: 二极管负载
导引磁场
真空绝缘界面
  降低沿面闪络概率
杨汉武，荀涛，张自成，高景明. 微秒长脉冲有磁场高功率微波二极管真空界面设计. 本次会议

## Slide 16: 导引磁场的影响
阴极和漂移管区电子不应轰击到绝缘界面
左侧阴极杆表面发射有可能，但表面场强较低
无SWS电子束轨迹边界
有SWS电子束轨迹边界
阴极发射电子束轨迹边界

## Slide 17: 长脉冲的影响：阴极杆的发射
接地屏蔽环
悬浮屏蔽环
磁场强度影响
二次电子发射
⇒更强导引磁场或电压造成沿面闪络

## Slide 18: 实验结果
400 kV、800 ns，前沿35ns
获得400 ns以上长脉冲微波输出
6 kA/div
300 kV/div
200 ns/div

## Slide 19: 实验结果
电子束传输实验：利用闪络实现后沿陡化？

## Slide 20: 5. 小结
MOV产生长脉冲准方波
滤波支路：减少MOV能量损耗、增加平顶质量
折叠结构：降低MOV分布电感
渐开线结构：提高MOV耐压能力
实验得到800 ns、400 kV、前沿35 ns电子束，获得400 ns以上HPM输出
下一步工作
  方便调整MOV个数或稳定电压

## Slide 21
谢谢~