## Slide 1
基于电流环模型的线圈发射用电容器参数优化算法
苏 翔，林福昌，张 钦，李 化，刘 毅
华中科技大学 电气与电子工程学院
2021年10月14日
Notes: 各位老师同学大家下午好，我是来自华中科技大学高电压工程系的苏翔，今天汇报的主题是基于电流环模型的线圈发射用电容器参数优化算法。

## Slide 2
1 电流环模型
2 等效模型的建立
3 电容器参数的优化
4 结论
Notes: 汇报的内容分为以上4个部分。

## Slide 3: 1 电流环模型
在感应型线圈炮的发射过程中激励电流是瞬变的，由于趋肤效应的影响，感应电流在电枢的轴向剖面分布不均匀。
根据虚位移法求解电枢沿轴向受到的电磁力：
Notes: 在感应型线圈炮的发射过程中激励电流是瞬变的，由于趋肤效应的影响，感应电流在电枢的轴向剖面分布不均匀。因此将电枢划分为n个同心圆环，如图所示。当圆环的轴向截面积足够小时，可以认为感应电流在该截面上分布均匀。这个图给出了 基于电流环模型的电路图，根据基尔霍夫定律可以列写出回路的电压方程。式中， uC 表示电容器两端的电压。id 、Ip 分别表示驱动线圈和电枢各电流环中的电流。Ld 是驱动线圈的自感，Lp 是电枢各电流环的自感以及互感矩阵。Rd 是驱动线圈的电阻， Rp 是电枢各电流环的电阻。M 、dM / dx分别是驱动线圈与各电流环之间的互感以及互感梯度。v 是电枢的运动速度。根据虚位移法可以求解电枢沿轴向受到的电磁力。根据牛顿第二定律可得电枢的运动方程为。联立以上方程即可得到电流环法的数学模型，采用数值计算的方法求解上述微分方程组，即可对感应型线圈炮的动态发射过程进行仿真。

## Slide 4: 2 等效模型的建立
电感上储存的磁场能
驱动线圈与电枢上的欧姆损耗
电枢的动能
电枢感应电流与驱动线圈激励电流的关系：
简化
尽量小：大口径、合适的长径比
Notes: 联立两个电压方程并消去 dIp/dt 可得，从能量的角度考虑，等号右边的三项分别代表电容器储能转换的三个方向：电感上储存的磁场能，驱动线圈与电枢上的欧姆损耗以及电枢的动能。对该式进行变换得到标准形式的一阶矩阵微分方程。根据边界条件，各回路的初始电流等于0，可得该方程的通解。。从而得到电枢感应电流与驱动线圈电流的关系式。从该式可以看出，电枢的感应电流由两部分组成。第一部分始终与驱动线圈中的激励电流反向，来源于磁通守恒；第二部分与驱动线圈中的电流同向，来源于电枢自身的电阻。当积分项的值大于前一项时，电枢中电流环上的电流反向，这也是电枢在运动尾程受到制动力的根本原因。为了削弱电枢电阻的影响，电枢的结构选取应该使这一项的值尽量小。当电枢的口径足够大并且长径比合适时，可以将该式进行简化。

## Slide 5: 2 等效模型的建立
感应型线圈炮的等效模型：
电枢各电流环的电感折算到驱动线圈侧的值
电枢各电流环的电阻折算到驱动线圈侧的值
电枢的运动等效电阻
通过把电枢的动能折算为一个电阻上的欧姆损耗得到
Notes: 将…代入…中可以得到 uC 和 id 的表达式。式中，Lef 和 Ref 分别是回路的等效电感和等效电阻，它们的表达式分别为……其中，中，第二项是电枢各电流环的电感折算到驱动线圈侧的值。中，第二项是电枢各电流环的电阻折算到驱动线圈侧的值；第三项定义为电枢的运动等效电阻，通过把电枢的动能折算为一个电阻上的欧姆损耗得到。这个式子可以视为一个二阶回路的电压表达，从而感应型线圈炮的等效模型如图所示。对于这样一个二阶回路，很容易得到驱动线圈中电流的表达式。式中，U0 是电容器的初始充电电压。Im 是驱动线圈中电流的峰值。tm 是峰值时间。阻尼系数 、阻尼振荡角频率d 和时间常数 都是时变量，与电枢的位置相关。

## Slide 6: 3 电容器参数的优化
令 ，忽略 之后电枢的受力
使 曲线与 波形尽可能贴合
优化目标：给定电枢的目标入口和出口速度，求解所需的电容器参数，并且系统的发射效率尽可能高
Notes: 对电容器参数进行优化的目标是给定电枢的目标入口和出口速度，求解所需的电容器参数，并且系统的发射效率尽可能高。将简化后的电流关系式代入电磁力公式中可以得到电磁力的简化表达式。式中，K(x)是驱动线圈和电枢的固有参数，由它们的结构和相对位置决定。该图给出了典型的 K(x) 曲线和 id 波形。随着 x 正向增加，K 先增大后减小。由如上的电磁力公式和曲线图可知，为了提高感应型线圈炮的发射效率，应该使K(x)曲线与 id 波形尽可能贴合。即当驱动线圈电流达到峰值时，电枢运动到 xm 处，此时K(x)达到峰值 Km 。设定xz为电枢的出口位置，此时K值为Km的0.01倍，从而可以忽略电枢在xz以后的受力。

## Slide 7: 3 电容器参数的优化
优化目标：给定电枢的目标入口和出口速度，求解所需的电容器参数，并且系统的发射效率尽可能高
阶段一：将峰值时间进行离散
阶段二：将电枢速度进行离散
Notes: 给定电枢的入口速度和出口速度，电容器参数的优化算法如下。假定电枢运动到 xm 处的速度是 vm 。将其运动过程划分为两个阶段， id 的上升段记为阶段一，将峰值时间离散， id 的下降段记为阶段二，将电枢速度进行离散。根据运动方程，将电枢的运动状态由 xm 向两侧迭代。从而能够得到几个约束方程。通过求解最下的两个式子得到Im。求解中间的两个式子得到tm。最上的式子用于验证vm的假设是否合理。满足全部约束方程的vm可以迭代求解。

## Slide 8: 3 电容器参数的优化
优化目标：给定电枢的目标入口和出口速度，求解所需的电容器参数，并且系统的发射效率尽可能高
考虑电枢电阻的影响，在每个时间步长已知的情况下，
对电枢各电流环中的电流进行修正
将电容器的初始充电电压乘以系数
电容器储能的实际分配比例发生变化
Notes: 最后，考虑电枢电阻的影响，在每个时间步长已知的情况下，根据式…对电枢各电流环中的电流进行修正。此时，电容器储能的分配比例发生变化。为了保证电枢获得的动能不变，将电容器的初始充电电压乘以系数 k 。其计算方法如下。式中， Ek1 、Em1 和 ER1 分别是修正前系统的动能、磁场能和欧姆损耗 ；Ek2 、Em2 和 ER2 分别是修正后系统的动能、磁场能和欧姆损耗。当 峰值电流、峰值时间和修正系数 k 已知时，根据驱动线圈电流表达式即可解得电容器参数。上述算法通过编程求解，程序流程图如右所示。

## Slide 9: 3 电容器参数的优化
优化目标：给定电枢的目标入口和出口速度，求解所需的电容器参数，并且系统的发射效率尽可能高
Parameters | Value |  |  |  | 
Mass(kg) | 10 | 10 | 10 | 20 | 30
Entry speed(m/s) | 30 | 50 | 70 | 50 | 50
Goal exit speed(m/s) | 50 | 70 | 90 | 70 | 70
Capacitance(mF) | 0.93 | 0.36 | 0.20 | 0.36 | 0.36
Initial charging voltage(kV) | 8.10 | 14.4 | 21.6 | 20.3 | 24.8
Actual exit speed(m/s) | 50.06 | 69.74 | 90.28 | 69.63 | 69.54
Energy conversion efficiency(%) | 26.33 | 31.66 | 34.84 | 31.66 | 31.65
（1）电枢速度增加，相匹配的电容值下降，初始充电电压提高，系统的发射效率也得到提升；
（2）电枢质量增大时，相匹配的电容值不变，初始充电电压与电枢质量的开方成正比；
Notes: 给出了一个算例进行分析。改变电枢的速度和质量，给定了5组设计目标。通过上述算法对电容器参数进行优化。再代入电流环模型，计算电枢的实际出口速度以及系统的发射效率。原因在于，运动等效电阻的值随着电枢速度增加而增大，从而电枢获得的动能也相应增加。以表2中第二列目标参数为例，给出了电磁力以及速度的预测波形和实际波形对比图。保持电容器的储能不变，改变电容值与初始充电电压，将各个不同的电容器参数代入电流环模型中计算系统的发射效率，结果如图所示。验证了该优化算法的可行性。

## Slide 10: 3 电容器参数的优化
优化目标：给定电枢的目标入口和出口速度，求解所需的电容器参数，并且系统的发射效率尽可能高
Parameters | Value |  |  |  | 
Mass(kg) | 10 | 10 | 10 | 20 | 30
Entry speed(m/s) | 30 | 50 | 70 | 50 | 50
Goal exit speed(m/s) | 50 | 70 | 90 | 70 | 70
Capacitance(mF) | 0.93 | 0.36 | 0.20 | 0.36 | 0.36
Initial charging voltage(kV) | 8.10 | 14.4 | 21.6 | 20.3 | 24.8
Actual exit speed(m/s) | 50.06 | 69.74 | 90.28 | 69.63 | 69.54
Energy conversion efficiency(%) | 26.33 | 31.66 | 34.84 | 31.66 | 31.65
（3）对电枢受力及速度的预测效果良好，电枢的实际出口速度与目标速度间的误差小于2%；
（4）系统的发射效率处于很高的区间内，并且比全局最高值仅低0.5%。
Notes: 给出了一个算例进行分析。改变电枢的速度和质量，给定了5组设计目标。通过上述算法对电容器参数进行优化。再代入电流环模型，计算电枢的实际出口速度以及系统的发射效率。原因在于，运动等效电阻的值随着电枢速度增加而增大，从而电枢获得的动能也相应增加。以表2中第二列目标参数为例，给出了电磁力以及速度的预测波形和实际波形对比图。保持电容器的储能不变，改变电容值与初始充电电压，将各个不同的电容器参数代入电流环模型中计算系统的发射效率，结果如图所示。验证了该优化算法的可行性。

## Slide 11: 4 结论
1）电枢电阻是导致感应电流反向的原因 ，因此电枢会在运动尾程受到制动力的作用。
2）通过把电枢的运动状态等效为一个时变电阻，建立了感应型线圈炮的等效模型。
3）优化的电容器参数能够良好地满足目标速度的需求，误差小于2%。
5）电枢的速度越快，为了与其运动状态相匹配，需要更低的电容值与更高的初始充电电压。系统的发射效率随电枢速度的增加而提升。
4）系统的发射效率仅比全局的最高值仅低0.5%。
Notes: 本文基于感应型线圈炮的电流环模型，推导了电枢上感应电流与驱动线圈中激励电流的关系式。发现电枢电阻是导致感应电流反向的原因，因此电枢会在运动尾程受到制动力的作用。通过把电枢的运动状态等效为一个时变电阻，建立了感应型线圈炮的二阶回路等效模型。在该等效模型的基础上，给出了电容器参数的优化算法，并用一个实例进行了验证。结果显示优化的电容器参数能够良好地满足目标速度的需求，误差小于2%。并且此时系统的发射效率仅比总体的最高效率仅低0.5%，也满足高发射效率的需求。因此，该优化算法具有一定的可行性与优越性。同时，研究表明，电枢的速度越快，为了与其运动状态相匹配，需要更低的电容值与更高的初始充电电压。此外，系统的发射效率随电枢速度的增加而提升。

## Slide 12
谢谢大家！