## Slide 1: 基于内置Tesla变压器脉冲形成线的高功率低阻脉冲发生器
报 告 人：刘世飞
前沿交叉学科学院

## Slide 2: 目录
研究意义
系统构成
理论设计
数值模拟
实验结果
结论

## Slide 3: 研究意义
应用需求
  旋磁非线性传输线得到广泛关注
  要求发生器具有快上升沿、高重频、较短脉冲等特性
Tesla变压器形成线一体化的脉冲发生器
  俄罗斯SINUS和RADAN系列
  Tesla变压器传输效率很高，整体非常紧凑
  稳定可靠，脉冲上升沿速度快且脉宽可达十几ns
设计方向
  同时驱动四路负载
  采用油绝缘的、短脉冲(10 ns)、低阻抗(14 Ω)

## Slide 4: 目录
研究意义
系统构成
理论设计
数值模拟
实验结果
结论

## Slide 5: 系统构成
子系统
  重频供电能源
  内置Tesla变压器的同轴形成线
  气体火花隙开关
  水电阻负载
  电容分压器测量系统
工作原理
  Cp上有初始充电电压，Cf保持恒定电压
  主控晶闸管导通后，原边电容Cp经过变压器和开关将能量释放至负载
  调整S2S3晶闸管导通时序完成原边电容补电

## Slide 6: 目录
研究意义
系统构成
理论设计
数值模拟
实验结果
结论

## Slide 7
目标
  发生器需要驱动4路负载，负载总体阻抗在10-15 Ω
计算方法
  Tesla变压器计算是基于大耦合系数近似理论
  从脉冲发生器负载输出技术指标出发，经Tesla变压器次级向初级回路反推
  起始参数
最终参数
  耦合系数k=(1-Ls /Lμ)1/2= 0.94
电气参数 | ρFL(Ω) | PD(GW) | D(ns) | Emax(kV/cm) | r2(mm) | N1
参数值 | 10-15 | 5 | 10 | 140 | 183 | 1
参数 | lFL (cm) | lT (cm) | lk (cm) | r1 (cm) | r2 (cm) | N1 | N2 | Cp (μF) | CFL (pF) | ρFL (Ω) | L1 (μH) | L2 (mH)
数值 | 60 | 50 | 25 | 13 | 18.3 | 1 | 750 | 400 | 260 | 14 | 1.3 | 760
理论设计

## Slide 8: 目录
研究意义
系统构成
理论设计
数值模拟
实验结果
结论

## Slide 9: 数值模拟
目的
  长度半径比仅为3.2，建立仿真计算耦合系数。
2D模型验证
  背景为真空
  内外磁芯磁导率2000，长度均为50 cm
结果
  初级线圈电感为1.55 μH
  次级线圈电感为720 mH
  互感为1 mH
  耦合系数为0.946
耦合系数的验证

## Slide 10: 数值模拟
3D 模型验证
  原尺寸和两倍长度
  磁导率和长度保持一致
  考虑原边电压注入点开口
结果
  原尺寸模型的耦合系数为0.941
  两倍长度的模型，耦合系数为0.97
  耦合系数提高0.03，但是长度翻倍
小结
  大耦合系数理论适用
  变压器满足需求
耦合系数的验证

## Slide 11: 数值模拟
目的
  进一步验证理论计算得出的参数
  测量初级电容、形成线和负载上的电压
  仿真两种情况：气体开关导通和不导通的情况
设定
  Cp为400 μF，Cf为9 mF
  气体开关600 kV导通
  变压器耦合系数0.94
Pspice电路仿真

## Slide 12: 数值模拟
开关不导通，谐振波形
  原边电容 25V
  峰值充电时间为12 μs，峰值充电电压为-17.5 kV
  变压器变压比为700
开关导通
  验证电阻值10、12、14 Ω
  在14 Ω上输出300kV
  半波宽为12 ns脉冲
  峰值功率6 GW
Pspice模型电路仿真
形成线谐振电压
形成线充电电压
负载上电压(10、12、14Ω)

## Slide 13: 目录
系统构成
理论设计
数值模拟
实验结果
结论

## Slide 14: 实验结果
装置参数
  Cp为400 μF，Cf为9 mF
  变压器原边1.25μH，副边760 mH，耦合系数为0.935
  水电阻10 Ω
  气体开关间距10mm，1.8 MPa SF6(15%)/N2
装置实图
原边电容
形成线
气体开关
水电阻
初级能源

## Slide 15: 实验结果
测量Tesla变压器参数
  验证变压器的升压能力
  原边电容25 V
  峰值充电时间为12 μs，峰值充电电压为-17.3 kV
  变压器变压比为690

## Slide 16: 实验结果
单次运行实验结果
  形成线充电 -600 kV @5.2 μs
  负载-250 kV，脉宽13 ns，4ns上升沿 @10 Ω
  欠阻尼震荡
形成线充电电压
负载上电压(10Ω)

## Slide 17: 实验结果
重频实验结果
  100Hz for 1s
  形成线充电 -520 kV 抖动4.5%
  负载 -220 kV，脉宽13 ns，4ns上升沿
  峰值功率4.8 GW

## Slide 18: 目录
系统构成
理论设计
数值模拟
实验结果
结论

## Slide 19: 结论
总结
  大耦合系数近似理论在本装置尺寸下仍然适用，计算得到变压器的耦合系数0.94。
  模拟结果显示，些许的耦合系数牺牲(0.97-0.941≈0.03)，能够换来更紧凑的结构，满足阻抗和耐压需求。形成线阻抗为14 Ω，阻抗匹配下能够输出300kV。
  实验结果显示，变压器升压比690，耦合系数0.935。脉冲发生器在100 Hz重频模式下输出电压220 kV，脉冲半波宽为13 ns，离散度为4.5 %。
  从下表对比来看，理论结果、模拟结果和实验结果相适应
参数对比 |  |  |  | 
Type | L1(μH) | M12(mH) | L2(mH) | k
理论计算 | 1.32 | 0.934 | 760 | 0.94
2D 模型 | 1.28 | 0.942 | 780 | 0.943
3D 模型 | 1.27 | 0.932 | 772 | 0.941
3D 模型(两倍长度) | 2.40 | 1.78 | 1403 | 0.97
实验结果 | 1.25 | 0.905 | 750 | 0.935

## Slide 20
谢谢！
请各位专家同行
批评指正！