## Slide 1: 一种基于锂电池供电的便携式充电电源研究
华中科技大学
富英杰 刘俊 何孟兵
2021年10月11日

## Slide 2
电源的技术要求
充电方式的选择
计算与仿真
功能测试
功能测试

## Slide 3: 电源的技术要求
户外大容量电容负载，充电电源要求满足以下功能：
在1.5s内将10000μF的电容器充到360V，平均功率500W，峰值功率1000W
充电电压可调
具有充放电保护和自加热功能
充电电源体积小于100*100*30mm，总重量小于400g

## Slide 4: 充电方式的选择
串联谐振充电方式：
恒流充电、允许负载短路、可靠性高、控制简单、开关器件工作在软开关状态
保证更快的充电速度，充电过程中对负载电容的冲击更小
有利于小型化

## Slide 5: 参数计算
串联谐振充电方式：
在 工作模式下，充电电流处于断续状态，使得开关管处于软开关模式
充电电流的平均值可通过公式计算：

## Slide 6: 参数计算
谐振电容 通过公式计算
谐振电感通过公式计算
峰值电流通过公式计算

## Slide 7: 参数计算
由于需要在1.5s 内将10000μF的电容充到360V，通过计算并考虑一定的裕量，得到系统参数：
输入电压22V，开关频率100kHz，谐振电容4.7μF，谐振电感0.2μH，负载电容10000μF，变压器变比1：25，峰值电流300A

## Slide 8: 变压器设计
变压器作为充电电源的重要组成器件，其体积和重量在整个电源中都是非常可观的。由于追求电源的小型化，采用平板变压器进行电能传递，开关频率100kHz
用AP法选用磁芯：
考虑一定裕量，选用铁氧体磁芯，其AP值为3.033cm4

## Slide 9: 锂电池的选择
采用22.2V电池供电，由于瞬时的输出电流需要达到300A，如果我们选用60倍率的放电电池，需要5AH容量的电池，电池体积和重量会大大超过我们的预期
我们选用电池和贴片电容的组合供电方式，通过电容来解决瞬时大电流输出过程中电池电压下降导致的无法实现恒流充电的问题
最终选定参数：2200mAh，22.2V

## Slide 10: 仿真分析
图中可以看出：电流正方向定义为从变压器初级向下，谐振频率大于两倍开关频率，谐振电流通过二级管反向续流之后出现断续，开关处于软关断状态。在充电后期，二极管续流的峰值电流逐渐减小至零，开关导通的电流峰值逐渐增加，电流有效值不变，峰值电流在300A左右，与理论分析一致。
谐振电容上的残余电压会逐渐增加，二极管续流电流峰值下降，逐渐下降至零，正向电流峰值增加。保持等效电流恒定。

## Slide 11: 仿真分析
负载电压0.9s 内充到400V

## Slide 12: 功能测试
主电路测试
实际的平板变压器漏感比设计的要大一些，所以通过减小开关频率到80kHz的方式使之处于电流断续的工作状态下，主电路的谐振电容、电感以及开关频率等参数设计合理

## Slide 13: 功能测试
主电路测试
充电时间以及达值停充试验波形如图所示，可以看出，电容器电压上升到360V时停止。电压达到360V后，有少量间歇电流。这是因为电容器 的泄漏电流导致电容器 上的电压下降，所以充电电源不断对电容器 充电

## Slide 14: 功能测试
主电路测试
在充电过程中，电池由于瞬时输出过高的电流，电压在该瞬间会比22.2V有所下降
在二极管续流阶段电压会通过电池给并联的电容补上，虽然满足了负载充电速度，但是充电速度较设计的偏慢。
整体趋势而言电压依旧是接近直线上升的，说明电池和电容联合输出体系匹配良好。
尝试将电池和超级电容并联，充电很难维持谐振。超级电容器所的反向电流非常小，谐振电流在二极管续流阶段时不可能反向注入电池，充电速度显著降低，开关处于硬开关状态。
谐振电路输入电压和谐振电流的波形图

## Slide 15: 功能测试
电池寿命测试
平均充电时间1.28s
充电频率为0.5Hz能正常运行
电池充满电之后可以对负载电容充电60次
重复试验500次，电池性能正常

## Slide 16: 功能测试
控制功能测试
TMS320F28335型数字信号处理器（DSP）芯片
输出两路互锁的PWM，检测到电压达值后关断PWM实现停充设计，该功能可以良好运行
在温度较低时可持续低压充放电，适当加热电池，使其在需要正常工作时可以输出峰值电流，保持电源的输出特性
与后级电路进行通讯，根据后级电路所返回的数据来决定充电电压值，根据后级电路的需要来优化充电电压，有利于延长电容寿命。

## Slide 17: 结 论
研究出了一款便携式高频充电电源，对10000μF的大负载实现了在1.28s内充到360V，总能量648J，功率500W，峰值功率高达1000W。
充电电源采用平板变压器来进行升压，以电容、电池作为初级能源的方式进行供电，充电电源体积小于100 mm *100 mm *30mm，总重量270g，实现了充电电源的小型化和便携。
加入了软件控制部分，利用MCU芯片实现电源充电控制和放电保护以及与后级电路通讯等功能。

## Slide 18
谢谢大家！
欢迎批评指正！